Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

| 1.1. Identificatore del prodotto |
| --- |
| Codice: | S152 |
| Denominazione | Sbloccante |
| Nome chimico e sinonimi | penetrating unlocking |

| 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati |
| --- |
| Descrizione/Utilizzo | lubrificante penetrante. |

| 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza |
| --- |
| Ragione Sociale | GNOCCHI ECO- SPRAY S.R.L. |
| Indirizzo | Via per Pavone del Mella sn |
| Località e Stato | 25020 Cigole (BS) |
|  | Italia |
|  | tel. +39 030 9959674 |
|  | fax +39 030 959265 |
| e-mail della persona competente, |  |
| responsabile della scheda dati di sicurezza | info@gnocchiecospray.com |

| 1.4. Numero telefonico di emergenza |
| --- |
| Per informazioni urgenti rivolgersi a | CENTRO ANTIVELENI Ospedale Niguarda tel: +39 02 66101029 |

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

| Aerosol, categoria 1 | H222 | Aerosol estremamente infiammabile. |
| --- | --- | --- |
|  | H229 | Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. |

2.2. Elementi dell`etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

| Avvertenze: | Pericolo |
| --- | --- |

Indicazioni di pericolo:

| H222 | Aerosol estremamente infiammabile. |
| --- | --- |
| H229 | Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. |

Consigli di prudenza:

| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| --- | --- |
| P211 | Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. |
| P251 | Non perforare né bruciare, neppure dopo l`uso. |
| P410+P412 | Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. |

2.3. Altri pericoli.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele.

Contiene:

| Identificazione. | Conc. %. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING |  |  |  |
| CAS. 64742-48-9 | 45 - 47,5 | Asp. Tox. 1 H304, Nota P |  |
| CE. 265-150-3 |  |  |  |
| INDEX. 649-327-00-6 |  |  |  |
| BUTANO |  |  |  |
| CAS. 106-97-8 | 22,5 - 24 | Flam. Gas 1 H220, Nota C U |  |
| CE. 203-448-7 |  |  |  |
| INDEX. 601-004-00-0 |  |  |  |
| PROPANO |  |  |  |
| CAS. 74-98-6 | 22,5 - 24 | Flam. Gas 1 H220, Nota U |  |
| CE. 200-827-9 |  |  |  |
| INDEX. 601-003-00-5 |  |  |  |

Nota: Valore superiore del range escluso.

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio.

5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. Allontanare le persone non equipaggiate. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

6.2. Precauzioni ambientali.

Impedire la dispersione nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni.

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol.

7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Conservare in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti e a temperatura inferiore ai 50°C, lontano da qualsiasi fonte di combustione.

7.3. Usi finali particolari.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale.

8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:

| AUS | Österreich | Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011 |
| --- | --- | --- |
| BEL | Belgique | AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010 |
| CHE | Suisse / Schweiz | Valeurs limites d`exposition aux postes de travail 2012. / Grenzwerte am Arbeitsplatz |
| DEU | Deutschland | MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 |
| ESP | España | INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 |
| FRA | France | JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 |
| GRB | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits |
| IRL | Éire | Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011 |
| POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r |
|  | TLV-ACGIH | ACGIH 2014 |

| NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING |
| --- |
| Valore limite di soglia. |
| Tipo | Stato | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| MAK | DEU | 300 | 50 | 600 | 100 |  |  |
| NDS | POL | 300 |  | 900 |  |  |  |

| PROPANO |
| --- |
| Valore limite di soglia. |
| Tipo | Stato | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| MAK | AUS | 1800 | 1000 | 3600 | 2000 |  |  |
| AGW | DEU | 1800 | 1000 | 7200 | 4000 |  |  |
| MAK | DEU | 1800 | 1000 | 7200 | 4000 |  |  |
| NDS | POL | 1800 |  |  |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  |  | 1000 |  |  |  |  |

| BUTANO |
| --- |
| Valore limite di soglia. |
| Tipo | Stato | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| MAK | AUS | 1900 | 800 | 3800 | 1600 |  |  |
| VLEP | BEL |  | 1000 |  |  | PELLE. |  |
| VEL | CHE | 1900 | 800 |  |  |  |  |
| MAK | CHE | 1900 | 800 |  |  |  |  |
| AGW | DEU | 2400 | 1000 | 9600 | 4000 |  |  |
| MAK | DEU | 2400 | 1000 | 9600 | 4000 |  |  |
| VLA | ESP |  | 800 |  |  |  |  |
| VLEP | FRA | 1900 | 800 |  |  |  |  |
| WEL | GRB | 1450 | 600 | 1810 | 750 |  |  |
| OEL | IRL |  | 1000 |  | 750 |  |  |
| NDS | POL | 1900 |  | 3000 |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  |  |  | 2377 | 1000 |  |  |

Legenda:

(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

8.2. Controlli dell`esposizione.

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

PROTEZIONE DELLE MANI

Non necessario.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX combinato con filtro di tipo P (rif. norma EN 14387).

L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE.

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

| Stato Fisico | aerosol |
| --- | --- |
| Colore | giallo paglierino |
| Odore | caratteristico di solvente |
| Soglia olfattiva. | Non disponibile. |
| pH. | Non disponibile. |
| Punto di fusione o di congelamento. | Non disponibile. |
| Punto di ebollizione iniziale. | Non applicabile. |
| Intervallo di ebollizione. | Non disponibile. |
| Punto di infiammabilità. | Non applicabile. |
| Tasso di evaporazione | Non disponibile. |
| Infiammabilità di solidi e gas | Non disponibile. |
| Limite inferiore infiammabilità. | Non disponibile. |
| Limite superiore infiammabilità. | Non disponibile. |
| Limite inferiore esplosività. | Non disponibile. |
| Limite superiore esplosività. | Non disponibile. |
| Tensione di vapore. | Non disponibile. |
| Densità Vapori | Non disponibile. |
| Densità relativa. | Non disponibile. |
| Solubilità | Non disponibile. |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | Non disponibile. |
| Temperatura di autoaccensione. | Non disponibile. |
| Temperatura di decomposizione. | Non disponibile. |
| Viscosità | Non disponibile. |
| Proprietà esplosive | Non disponibile. |
| Proprietà ossidanti | Non disponibile. |

9.2. Altre informazioni.

| VOC (Direttiva 1999/13/CE) : | 90,00 % |
| --- | --- |
| VOC (carbonio volatile) : | 75,07 % |

SEZIONE 10. Stabilità e reattività.

10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare.

Evitare il surriscaldamento.

10.5. Materiali incompatibili.

Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.

Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.

NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING

LD50 (Orale).> 5000 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea).> 2000 mg/kg Rabbit

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità.

| NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Pesci. |  | 8,2 mg/l/96h Pimephales promelas |
| EC50 - Crostacei. |  | 4,5 mg/l/48h Daphnia magna |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche. |  | 3,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata |

12.2. Persistenza e degradabilità.

| BUTANO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilità in acqua. |  | mg/l 0,1 - 100 |

Rapidamente Biodegradabile.

| PROPANO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilità in acqua. |  | mg/l 0,1 - 100 |

Rapidamente Biodegradabile.

| NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING |  |  |
| --- | --- | --- |

Rapidamente Biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo.

| BUTANO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. |  | 1,09 |

| PROPANO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. |  | 1,09 |

12.4. Mobilità nel suolo.

| NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua. |  | 1,78 |

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.

14.1. Numero ONU.

| ADR / RID, IMDG, IATA: |  | 1950 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.2. Nome di spedizione dell`ONU.

| ADR / RID: | AEROSOL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | AEROSOLS |  |  |  |  |  |
| IATA: | AEROSOLS, FLAMMABLE |  |  |  |  |  |

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

| ADR / RID: | Classe: 2 | Etichetta: 2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | Classe: 2 | Etichetta: 2.1 |  |  |  |  |
| IATA: | Classe: 2 | Etichetta: 2.1 |  |  |  |  |

14.4. Gruppo d`imballaggio.

| ADR / RID, IMDG, IATA: |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.5. Pericoli per l`ambiente.

| ADR / RID: | NO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

| ADR / RID: |  | HIN - Kemler: -- |  | Quantità Limitate 1 L |  | Codice di restrizione in galleria (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Disposizione Speciale: - |  |  |  |  |
| IMDG: |  | EMS: F-D, S-U |  | Quantità Limitate 1 L |  |  |
| IATA: |  | Cargo: |  | Quantità massima: 150 Kg |  | Istruzioni Imballo: 203 |
|  |  | Pass.: |  | Quantità massima: 75 Kg |  | Istruzioni Imballo: 203 |
|  |  | Istruzioni particolari: |  | A145, A167, A802 |  |  |

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l`allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC.

Informazione non pertinente.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

| Categoria Seveso. | 8 |
| --- | --- |

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.

Nessuna.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna.

Controlli Sanitari.

Informazioni non disponibili.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Emissioni:

TAB. D    Classe 5    22,50 %

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16. Altre informazioni.

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

| Flam. Gas 1 | Gas infiammabile, categoria 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Aerosol 1 | Aerosol, categoria 1 |  |
| Aerosol 3 | Aerosol, categoria 3 |  |
| Asp. Tox. 1 | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 |  |
| H220 | Gas altamente infiammabile. |  |
| H222 | Aerosol estremamente infiammabile. |  |
| H229 | Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. |  |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |  |

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service

- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test

- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)

- CLP: Regolamento CE 1272/2008

- DNEL: Livello derivato senza effetto

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici

- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo

- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test

- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP

- LC50: Concentrazione letale 50%

- LD50: Dose letale 50%

- OEL: Livello di esposizione occupazionale

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH

- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile

- PEL: Livello prevedibile di esposizione

- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti

- REACH: Regolamento CE 1907/2006

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno

- TLV: Valore limite di soglia

- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.

- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine

- TWA: Limite di esposizione medio pesato

- VOC: Composto organico volatile

- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH

- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)

3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

4. Regolamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo

5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)

6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)

7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)

8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)

9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l`utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.