# Der Blaue

| : |  |
| --- | --- |
| ■ Alta potenza termica fino a 3000 W e potente ventilazione | ( Riscaldamento veloce e uniforme di locali fino a 90 m² |
| ■ Resistenze elettriche in ceramica | ( Immediata emissione dell’aria calda |
| ■ Termostato automatico di sicurezza con regolazione da 5 a 40 C | ( Temperatura regolabile, nessun surriscaldamento |

Troverete ulteriori informazioni sul retro

Riscaldamento di:

■ Locali interni nei cantieri                   ■ Piccoli ambienti		               ■ Stanze di magazzini e officine

■ Garage e stanze di uffici                          ■ Per accelerare l’essicazione di vernici e prodotti affini

| Descrizione dell’articolo |  | Art. Nr. |
| --- | --- | --- |
| Termoventilatore elettrico | 3000 s | 2000 |
| Art. nr. | 60 34 50 | 60 33 00 |

■ Struttura robusta, corpo esterno in metallo per una durata più lunga

| Dati tecnici |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piena potenza termica, regolazione continua: | 3000 Watt | 2000 Watt |
| Metà potenza termica, regolazione continua: | 1500 Watt | 1000 Watt |
| Potenza del motore: | 48 Watt | 35 Watt |
| Quantità d’aria sviluppata: | 255 m³/h | 90 m³/h |
| Collegamento alla rete | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Messa in sicurezza: | 13 A | 9 A |
| Dimensioni | 24x24x25 | 18x18x19 |
| Peso | 3,6 Kg | 2,4 Kg |
| Dimensione max locali | 90 m2 | 40 m2 |
| Livello rumore | 61 dbA | 43 bdA |

■ Forma compatta per un facile trasporto e ingombro ridotto

■ Grazie al riscaldamento elettrico si ottiene calore secco e privo di gas di scarico

■ Molto silenzioso

STORCH ITALIA SRL

Via Grazioli, 26

20161 Milano

Tel 02 66 22 77 15

Fax 02 66 22 48 20

E-Mail info@storchitalia.it

Internet www.storchitalia.it

# Text boxes

Novità!

Termoventilatore Elettrico Scirocco 3000 S e 2000

Elevata capacità di riscaldamento in formato compatto

Vantaggi:

Prestazioni:

Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S e 2000

Campi d’applicazione:

Riscaldamento veloce di stanze fino a una superficie di circa 40 m² con Scirocco 2000 e fino a 90 m2 con Scirocco 3000 S.

Messa a punto ottimale del fabbisogno di calore attraverso la regolazione continua dei due gradi di calore

Ulteriori vantaggi:

Rivenditore

Kostenlose Service-Hotline: 0800/78 67 247

Technische Daten: