TRABATTELLI E SCALE DI QUALITA'

BAGNATICA   (BG)    -    via delle Groane, 13    -    tel. 035/681104   -    fax 035/681034

TRABATTELLO MOD. ITALIA

MARCHI DI QUALITÀ :

PRODOTTO COSTRUITO SECONDO LE VIGENTI NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO D.P.R. 164 DEL 1956 - COLLAUDO SI.PREV (su richiesta)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

BASE: ingombro m 1,60x0,75

ALTEZZE DISPONIBILI:

ITALIA: altezza regolabile da m 1,95 a m 2,80

ITALIA + PROLUNGA: altezza max m 4,00

PESO TRABATTELLO: kg 40

PESO PROLUNGA: kg 16

PORTATA: kg 150/m² (compresa una persona – piani esclusi)

Montati in tubo di acciaio tondo Ø mm 38

NORMATIVE: Italia è dotata di libretto ed etichette d’istruzioni.

- Prolunga da m 1,20 per arrivare a m 4,00

Dotata di n. 2 paraginocchia obbligatori

- Piano di calpestio con botola in accaio/legno

- Piano di calpestio con botola in alluminio/legno

- Ruote Ø 100 mm con freno

# Text boxes

Realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Da un’altezza chiuso di m 1,95 può essere sfilato telescopicamente fino a a m 2,80.

Con l’aggiunta di una prolunga di m 1,20 può raggiungere un’altezza massima di m 4,00.

Può essere utilizzato anche su scale ed essere chiuso a libro.

IDONEO ALL’UTILIZZO

SECONDO IL D.LGS.626/94

EURO GARANZIA

5 ANNI

Saldature certificate

ISO 9000 UNI EN 287/1

EN  ISO 9606/2

Portata

kg 150

ACCESSORI:

Trabattello portato a m 4,00 con l’aggiunta della prolunga di m 1,20

Trabattello in posizione zoppa per lavori su rampe di scale

Trabattello sfilato mediante sistema telescopico a m 2,80

Trabattello chiuso per il passaggio attraverso porte e corridoi.